# ООО «Инжкомцентр ВВД»

ПЕЧЬ ДЛЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА

«СОРИНКА»

###### Руководство по эксплуатации

Г. Подольск

2015

Даже в небольшом частном хозяйстве ежедневно скапливается немалое количество бытовых отходов. В городе проблему решить просто, можно вынести мусор и выбросить в ближайший мусорный контейнер. На дачах, базах отдыха, в поселках, деревнях, коттеджных поселках не везде есть централизованный вывоз мусора, поэтому в таких местах  приходится самим позаботиться об утилизации отходов.

Специальная печь для сжигания мусора «Соринка» позволит быстро и без проблем сжигать любые виды твердых бытовых отходов, в том числе траву, листья, ветки, остатки пищи, любой мусор, который может гореть.

1. Технические характеристики изделия.

- Материал корпуса:   конструкционная сталь   1,5-2,0 мм.

- Материал колосниковой решетки:   чугун СЧ15

- Габаритные размеры : 650х 650 х 1170 мм. ( без транспортировочных ручек)

- Масса печи: 50 кг.

- Печь окрашена жаростойкой эмалью, имеет съемные ручки и колесо для транспортировки.

2.  Комплект поставки.

1. Печь для сжигания мусора – 1 шт.

2. Труба L=1.0м – 2 шт.*

3. Зонт-оголовок – 1 шт*.

4. Инструкция по эксплуатации– 1 шт.

*- приобретается за отдельную плату

3. Порядок эксплуатации.

1. Печь для сжигания мусора на даче - сравнительно безопасный способ утилизации твердых бытовых отходов, листьев и веток, но все же работа с огнем требует  соблюдения Правил противопожарной безопасности. Рекомендуется эксплуатировать печь вдали от построек.

2. Установить печь на ровную невозгораемую площадку.

3. Выдвинуть зольный ящик, наполнить его топливом для розжига печи.

4. Установить на патрубок печи две дымоходные трубы и зонт-оголовок.

5. Заполнить бункер печи утилизируемым мусором примерно наполовину его объема. При розжиге печи на колосник уложить наиболее сухие фракции мусора.

6. Закрыть верхнюю воздушную заслонку, закрыть крышку бункера печи и разжечь растопку в зольном ящике. Задвинуть ящик в корпус печи оставив зазор  около 30 мм для поступления воздуха.

7. Дождаться устойчивого горения в бункере печи, открыть верхнюю воздушную заслонку, задвинуть до упора зольный ящик.

8. Контролировать процесс горения, при необходимости пополняя бункер мусором.

9. При снижении интенсивности горения  или его прекращении освободить колосник от возможной его закупорки сырым, непрогоревшим мусором, обеспечив свободный доступ воздуха в зону горения.

10. В процессе работы печи следует контролировать степень заполнения зольного ящика продуктами сгорания и периодически освобождать его. Переполнение зольного ящика может привести к нарушению процесса горения и даже к разрушению колосника.

11. По окончанию работы печи , дождавшись ее полного охлаждения, очистить  ее от продуктов сгорания мусора, демонтировать дымоходные трубы и переместить печь в  защищенное от атмосферных осадков место  для хранения.

4. Указания по безопасности.

- При эксплуатации корпус печи нагревается до высоких температур. Во избежание ожогов запрещается прикасаться к корпусу печи незащищенными руками.

- Запрещается оставлять работающую печь без присмотра.

- Следует обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров: вода, песок, огнетушитель, плотная ткань.

- В печи категорически запрещается сжигать легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости, взрывоопасные предметы, токсичный мусор, баллончики под давлением, банки с краской и т.д.

- При возникновении  пожара следует незамедлительно  прекратить  использование печи вызвать противопожарную службу.

5. Гарантийные обязательства.

1.Гарантийный срок эксплуатации составляет  1 год с даты передачи  изделия  Покупателю.

2. 	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, позволяющие совершенствовать его конструкцию.

6. Условия гарантии

1. Гарантия действительна, если дата покупки изделия подтверждается печатью и подписью продавца на гарантийном талоне изготовителя, а также при наличии оригинального товарного чека или договора с датой покупки.

Гарантийный талон

Дата изготовления_______________

Печать, адрес и телефон Продавца__________________

Продавец       ___________________________

Дата продажи:  _________________________

Адрес изготовителя.

142180 Россия, Московская обл.,

г. Климовск, Фабричный проезд, д,4

Многоканальный телефон: +7 495 411-99-08.

e-mail: sales@vvd.su

http://www.vvd.su